## Slide 1
C
Kr
Xe
Au
U
[A.MeV] in vacuum
12C 135 AVF+RRC
20Ne 135 AVF+RRC
40Ar 95 AVF+RRC
56Fe 90 AVF+RRC
84Kr 70 AVF+RRC
136Xe 50 RILAC2+RRC+FRC
197Au 50 RILAC2+RRC+FRC
238U 50 RILAC2+RRC+FRC
50 MeV/A
10
5
1
RIKEN
□ 真空中
■ 空気中
(照射物位置)
300
200
100
Ne
Ar
Fe
at water surface
Au Scattering Foil
75μm for C, Ne, Ar
50μm for Fe, Kr
25μm for Xe, Au, U
Kapton Vacuum Foil
75μm for all
Air Path Length
500 mm for all
C ～ Kr : AVF+RRC Xe ～ U ： RILAC2+RRC+FRC
この絵の Xe～U は、
あ吉田計画です。
残念ながら Xe 50 AMeV では、
照射位置Range～0.5mm なので
生物には使い物になりません。
Fe 90 AMeV , Kr 70 AMeVは、
生物には苦しい。。

## Slide 2
C
Kr
Xe
Au
U
[A.MeV] in vacuum
12C 135 AVF+RRC
20Ne 135 AVF+RRC
40Ar 160 AVF+RRC+IRC
56Fe 160 AVF+RRC+IRC
84Kr 160 AVF+RRC+IRC
136Xe 114 RILAC2+RRC+FRC+IRC
197Au 114 RILAC2+RRC+FRC+IRC
238U 114 RILAC2+RRC+FRC+IRC
50 MeV/A
10
5
1
300
200
100
Ne
Ar
Fe
at water surface
Au Scattering Foil
75μm for C, Ne, Ar
50μm for Fe, Kr
25μm for Xe, Au, U
Kapton Vacuum Foil
75μm for all
Air Path Length
500 mm for all
Ar ～ Kr : AVF+RRC+IRC(現状) Xe ～ U ： RILAC2+RRC+FRC+IRC
この絵は、
生物用に 「目一杯高いE」 を
検討したものです。
RIKEN
□ 真空中
■ 空気中
(照射物位置)
IRC戻しの Fe 160 , Kr 160 AMeVが、
早く出ればよいですね。
生物で将来もし Xe まで必要なら、
昔検討されたように、
「+FRC+IRC戻し」 が必要でしょう。
でも、Xe 114 AMeV にしても、
照射位置Range～4 mm なので
生物に使うのは困難か？  次頁参照

## Slide 3
Xe
50 MeV/A
10
5
1
300
200
100
Fe
at water surface
[A.MeV] in vacuum
56Fe 160 AVF+RRC+IRC
136Xe 114 RILAC2+RRC+FRC+IRC
Au Scattering Foil
50μm for Fe
25μm for Xe
Kapton Vacuum Foil
75μm for all
Air Path Length
500 mm for all
素人考えですが、微生物照射の場合、
液状サンプルを例えば1mm間隔で
３層に分割して照射すれば、
一度に３つのLET範囲の照射
ができるのかな？
EDeg で減速
１層目
２層目
３層目
１ｍｍ
２ｍｍ
３ｍｍ
４ｍｍ
Range =
１層目
２層目
３層目
1 ｍｍ
1 ｍｍ
1 ｍｍ
EDeg
Fe
LET =
600
~650
650
~800
800
~1010
このような解釈で正しければ、
Xe 114 A.MeV でも、
まあ使い物になるのかもしれません。
この LET vs. Range グラフの見方について
RIKEN
□ 真空中
■ 空気中
(照射物位置)

## Slide 4
緑矢印は
ビーム方向です
RILAC2
IRCへ
AVF
RRC
FRC
IRCより
RILAC2 + RRC + FRC + IRC のビーム経路
現在の Ar～Kr の
E5Bへの「IRC戻し」は、
FRCを使いません。
しかし、
「FRC有りのIRC戻し」は、
今のママでは
E5Bへ戻せません。
D室で経路が重なるので。
「FRC＋IRC戻し」には、
昔検討がなされた
このビームラインに変更
する必要があります。

## Slide 5
Bp値について確認
E6-RIPS の maxBp は、
RRC の maxBp x 1.65 と
十分大きいので、
FRC+IRC戻しでも大丈夫のようです。
但し、
D室と、E1-IRC戻しラインの
maxBpは大丈夫か？

## Slide 6
Isotope News 2015.5月号 No.733
C
Kr
Xe
Au
U
Ne
Ar
Fe
LET electric
LET nuclear
IC 測定値を
厚さ=0mm で
計算値に
Normalize
した絵(神原談)
SRIM-2013 計算値 では、
Ne : maxLET ～ 1600 [keV/µm]
C : ～ 1000
maxLET 値が、測定と計算で異なるのは、
特に軽粒子の場合で、厚い Range Shifter を用いることで、
Energy Straggling が大きくなり、Bragg Peak が平滑化する効果による (神原談)
ところで、私の LET [keV/µm] 表示が正しいか？
参考文献と比較と比較してみると。。。

## Slide 7
~700
~300
~300
~700
ICで実測した “effective Bragg Peak”
と一致しそうな Range は ～100 µm 位置
だとすると、Ar や Krでも同じ傾向があるのかな？
何の根拠もありませんが、
~1800
~3000
~5000
正確には、レンジシフター (EDeg) を厚くした時の、
SRIM-2013が与える Lateral Straggling [µm] を考慮した、
エネルギー幅を持ったビームに対する、
空気 Ion Chamber (IC) 内部での ⊿E を計算して
評価する必要がありそうですね。 あとで検討してみます。

## Slide 8
宇宙線 (銀河由来)
ref.) NASA, CRÈME96 @ GEO
Kr
Ar
Xe
Fe
Pb
フレア発生時
宇宙線のLETフラックス分布
1mm2 当たり
1年/個
Au
Ar
Kr
Xe
Au
50 MeV/A
10
5
1
RIKEN
□ 真空中
■ 空気中
半導体素子
感応層 深さ
x 230 = [ keV / μm ]
Si 表面で
U
理研のビーム （ 現状 ）
真空中 [MeV/A]
40Ar 95 AVF+RRC
86Kr 70 AVF+RRC
136Xe 39 RILAC1+RRC
197Au 18 RILAC1+RRC
（ FRC ビーム )
136Xe 50 RILAC2+RRC+FRC
197Au 50 RILAC2+RRC+FRC
238U 50 RILAC2+RRC+FRC
参考） あ吉田計画の絵